Projekt Sodavandsautomat

Version 1.0 Sidst opdateret 18.12.2003 af Mads Pedersen

Projektet udarbejdes af Søren Nielsen · Bo Hansen Jan Lauritzen · Mads Pedersen Vitus Bering - CVU · Chr. M. Østergaardsvej 4 · 8700 Horsens

# Indholdsfortegnelse

1	Indholdsfortegnelse	2

2	Figurliste	4

3	Indledning	5

4	Ansvarsfordeling	5

4.1	Udviklere	5

4.1.1	Hardware (elektronik samt aJile)	5

4.1.2	Software	5

4.2	Projektleder	5

4.3	Overordnet ansvarlig	5

4.4	Mekanik	5

5	Tidshorisont	5

6	Overordnet løsning	6

6.1	Arkitektur	6

6.2	Mobiltelefon	6

6.3	Server	6

6.4	Apparat (aJile)	7

7	Mobiltelefon	8

7.1	Teknologi	8

7.2	GUI	8

7.3	Tilstandsmaskine (af HSO)	8

7.3.1	Klassediagram for tilstandsmaskine	9

7.4	Faktisk klassediagram	10

8	Server	10

8.1	Teknologi	10

9	Apparat – aJile	11

9.1	Teknologi	11

9.2	Elektronik	11

9.3	Klassediagram	12

10	Forbindelse mellem aJile og apparat	13

10.1	Overordnet	13

10.2	aJile ( colamaskine	13

10.3	Colamaskine ( aJile	13

10.4	Forstærkerkredsløbet i grove træk	14

10.5	aJile-forbindelser	14

10.5.1	Strøm	15

10.5.2	GPIO	15

10.6	Printet til interfacet	15

10.6.1	Printudlæg	15

11	Protokol	17

11.1	Datagram	17

11.1.1	Gennemgang af datagram	17

11.1.2	Valg af KEYs	17

11.2	Timelines	18

11.2.1	Situation 1	18

11.2.2	Situation 2	19

11.2.3	Fejlkoder	19

12	PLC-styring	20

12.1	Signaler	20

12.2	Timeline	20

Forbindelser	21

12.3	Mobiltelefon	21

12.4	Server	21

12.5	aJile	21

13	Installation	21

13.1	Mobiltelefon	21

13.1.1	Mobilindstillinger	21

13.1.2	MIDP-program	22

13.1.3	Overførsel via WAP	22

13.1.4	Overførsel via trådløs	23

13.2	Server	24

13.2.1	Netværk	24

13.2.2	Tomcat	24

13.2.3	Installeret software	24

13.3	aJile/SaJe	25

13.3.1	Bygning af JemBuilder-projekt	25

13.3.2	Overførsel til SaJe	25

13.3.3	Igangsætning af aJile	26

13.4	Hardware (print og sodavandsautomat)	26

14	Konklusion	26

15	Henvisninger	26

16	Billeder af opstilling	27

# Figurliste

Figur 1: Arkitektur	6

Figur 2: GUI på mobiltelefonen	8

Figur 3: Tilstandsmaskine (FSM)	8

Figur 4: Klassediagram for tilstandsmaskine	9

Figur 5: Faktisk klassediagram	10

Figur 6: Klassediagram over aJile	12

Figur 7: Forstærkerkredsløb	14

Figur 8: aJile-forbindelser	14

Figur 9: All layers	15

Figur 10: Top layers	16

Figur 11: PCB layer (bottom layer)	16

Figur 12: Timeline 1	18

Figur 13: Timeline 2	19

Figur 14: Timeline for PLC-styring	20

Figur 15: Nokia PC Suite - Nokia Application Installer	23

Figur 16: Netværksopsætning på SaJe	25

Figur 17: Strømforsyning	27

Figur 18: GPIO-pins	27

Figur 19: VCC (rød til venstre) og GND (hvid & sort til højre)	28

Figur 20: Trådløs 'Access Point', styringsprint og aJile	28

# Indledning

Projekt Colaautomat er et udviklingsprojekt på Vitus Berings IT-retning.

Dets primære formål er at skabe et ”blikfang” til hhv. JAOO i Århus (22. – 26. september 2003) og senere TechMessen i Herning (29. september – 2. oktober 2003).

Sekundært mål er at afprøve forskellige trådløse teknologier til brug for kurset ”Wireless Computing” på IT-ingeniøruddannelsen.

# Ansvarsfordeling

Projektets deltagere er:

## Udviklere

### Hardware (elektronik samt aJile)

- Søren Nielsen

- Bo Hansen

### Software

- Jan Lauritzen

- Mads Pedersen

## Projektleder

- Mads Pedersen

## Overordnet ansvarlig

- Hans Søndergaard

## Mekanik

- Jørgen Maagaard Pedersen

- Per Ulrik Hansen

# Tidshorisont

Projektet er planlagt til at være færdigt senest mandag den 15. september 2003.

# Overordnet løsning

## Arkitektur

Figur 1: Arkitektur

Som det fremgår af ovenstående figur, kommunikerer mobiltelefonen via GPRS med en server. Serveren kommunikerer trådløst med aJile-processoren, som styrer apparatet (sodavandsmaskinen). I det følgende beskrives overordnet hver komponents arbejde.

## Mobiltelefon

- GUI

- Interaktion med server ud fra telefonens tilstand

## Server

- Modtager besked fra klienten (evt. med parametre) og sender besked videre til apparat (sodavandsmaskinen)

- Modtager besked fra apparat (evt. med parametre) og sender besked videre til klient (mobiltelefonen)

## Apparat (aJile)

- Modtager besked fra server om:

  - Tag bæger og fyld op

  - Hent status

- Sender besked tilbage

- Venter

# Mobiltelefon

## Teknologi

Mobiltelefonens software laves vha. J2ME’s MIDP/CLDC [Ref. 1].

Til kommunikation med server bruges HttpConnection [Ref. 2], [Ref. 3, kap. 13.6].

## GUI

Figur 2: GUI på mobiltelefonen

Ovenstående figur viser de skærmbilleder, der skal vises på mobiltelefonen.

## Tilstandsmaskine (af HSO)

Følgende er HSO’s oplæg:

Figur 3: Tilstandsmaskine (FSM)

Tilstande (navneord) 			( Implementeres som klasser.

Overgange (udsagnsord i bydeform)	( Implementeres som metoder.

Da metoderne skal erklæres i en abstrakt superklasse, vælges få metoder og gerne samme navn, hvis de laver det samme.

Vi har følgende overgange:

- vælg

- hentStatus

- flytOgFyld

- retur

### Klassediagram for tilstandsmaskine

Ud fra ovenstående tilstandsdiagram fås følgende klassediagram:

Figur 4: Klassediagram for tilstandsmaskine

## Faktisk klassediagram

Det var planen at lave en tilstandsmaskine som beskrevet i 7.3, men det kunne rent teknisk ikke lade sig gøre på den måde. Derfor er programmet udviklet, som nedenstående Figur 5 viser.

Figur 5: Faktisk klassediagram

Som det fremgår af ovenstående diagram, er hovedklassen MobileSoda, som er en MIDlet (nedarver fra javax.microedition.midlet.MIDlet). De enkelte skærmbilleder er enten opbygget som en List eller en Form. Selve kommunikationen via GPRS foregår i klassen UtilsCommunication.

# Server

## Teknologi

Mobiltelefonen aktiverer en JSP-side på serveren [Ref. 3, kap. 13.6]. Dette sker gennem en Tomcat-webserver [Ref. 4], som udfører JSP-siden.

Der sker det, at man både kan modtage beskeder fra telefonen og sende beskeder til telefonen gennem hhv. java.io.BufferedReader og javax.servlet.jsp.JspWriter.

Til kommunikationen med apparatet (aJile’en) bruges en almindelig socket-forbindelse.

Serveren laver ikke andet end at være bindeled mellem mobiltelefon og apparatet. Derfor sendes modtagne beskeder ukritisk videre.

En alternativ (fremtidig) løsning kunne være at oprette en socket-forbindelse fra mobiltelefon direkte til aJile’en, hvorved serveren kan undværes.

# Apparat – aJile

## Teknologi

Til kommunikationen med serveren bruges en almindelig socket-forbindelse.

Til kommunikation med hardwaren bruges SaJe-boardets GPIO-porte (General Purpose Input/Output).

## Elektronik

Krav til hardware:

- Aktivering af 5 knapper

  - Sodavand 1

  - Sodavand 2

  - Sodavand 3

  - Vand

  - Valg af størrelse

- Aftastning af 8 lysdioder

  - Sirup 1

  - Sirup 2

  - Sirup 3

  - Vand

  - CO2

  - Stor størrelse

  - Mellem størrelse

  - Lille størrelse

- Aflæsning af temperatur via Dallas One-Wire

## Klassediagram

Figur 6: Klassediagram over aJile

For specifikke kommentarer vedr. koden henvises til den vedlagte javadoc (filen package.html).

# Forbindelse mellem aJile og apparat

## Overordnet

Her er lidt grundprincip i, hvordan interfacet virker. Det, der i princippet sker, er, at den strøm, som kommer fra aJilen, bliver forstærket op, så den kan trække et relæ. Det virker på nøjagtig samme måde, når colaautomaten trigger en GPIO-pin. Den slutter en anden strøm (som er den fra aJilen).

## aJile ( colamaskine

Når aJilen’s GPIO går høj, bliver den forstærket, så relæet tænder. Den strøm, som relæet har på de to poler, som bliver sluttet, når relæet bliver trukket, er fastgjort på colamaskinen. Når dette relæ slutter, trykker relæet på knappen på colamaskinen. Læg mærke til, at de to systemer ikke har fysisk kontakt endnu.

## Colamaskine ( aJile

Når colamaskinens LEDs (lysdioder) bliver tændt, tændes der et relæ. I virkeligheden er det dog faktisk omvendt grundet nogle tekniske forhold.

Når relæet slukker, bliver der sendt en impuls over til aJilen igennem relæet. Denne strøm er aJilens egen, så stadigvæk har de to systemer ikke noget med hinanden at gøre.

Desværre, kan man sige, er der lagt noget fælles stel, hvilket gør, at der rent teoretisk kan løbe strøm tilbage i de tre systemer. Det lader dog ikke til, at det er noget problem, så der er ikke galvanisk adskillelse mellem systemerne.

## Forstærkerkredsløbet i grove træk

Figur 7: Forstærkerkredsløb

## aJile-forbindelser

Figur 8: aJile-forbindelser

Sådan skal ledningerne fra interfacet forbindes til aJilen:

### Strøm

Interfacet har 4 x 2 ledninger. Dvs. 8 stk.

De røde ledninger, som IKKE har krokodillenæb, skal forbindes til en ekstern forsyning, der skal give 12V. Der er også nogle sorte ledninger uden ”næb” på. Det er fælles stel, som skal forbindes til den sorte terminal på forsyningen.

Strømforsyningen skal give 12V.

NB: Husk altid, at SORTE ledninger er stel, eller minus

RØDE ledninger er ALTID postiv, dvs. + (positiv)

### GPIO

GPIO-forbindelserne står på stikkene.

## Printet til interfacet

Her er printet, som det er blevet lavet. Det er blevet printet ud på en transparent, som så er blevet lagt oven på et såkaldt fotoprint. Så er det blevet belyst med UV2 lys i ca. 2:20 minutter, hvorefter det er blevet fremkaldt (ligesom en hobbyfotograf ville gøre det) med kaustisk soda. Det skal være 9% til en liter.

Når det så er fremkaldt, er det blevet ætset i JernChloridIII i ca. 5 – 10 min. Herefter er der boret huller osv. og loddet komponenter fast.

Printet er gennemtestet og virker 100% efter hensigten. De næste billeder viser forskellige ”layers” af printet. Det er lavet i farve, for at gøre det lettere at se, hvordan printet er lavet.

NB: Når det er printet ud på transparent, er det selvfølgelig printet i sort/hvid for at få et optimalt billede til print.

### Printudlæg

Figur 9: All layers

Figur 10: Top layers

Figur 11: PCB layer (bottom layer)

# Protokol

## Datagram

Følgende format på datagram vælges. Det består af minimum 3 bytes (SOB, KEY og EOB). Der kan der være 0..* data-bytes.

| SOB | KEY | DATA | EOB |
| --- | --- | --- | --- |

### Gennemgang af datagram

SOB:	Start Of Block (byte-værdi: 253, hex-værdi: fd)

KEY:	Én byte, der angiver typen af beskeden (se neden for)

DATA:	Evt. data-bytes (alt efter key’en)

EOB:	End Of Block (byte-værdi: 254, hex-værdi: fe)

### Valg af KEYs

#### Fra mobiltelefon

| Key (byte-værdi) | Betydning | Data |
| --- | --- | --- |
| 10 | Fyld bæger | 2 bytes: 1) type (0, 1, 2, 3), hhv. sodavand 1, sodavand 2, sodavand 3 og vand 2) størrelse (0, 1, 2), hhv. stor, mellem og lille |
| 20 | Hent status | - |

#### Fra aJile

| Key (byte-værdi) | Betydning | Data |
| --- | --- | --- |
| 50 | Bæger fyldt | - |
| 60 | Status | 6 bytes: 1) Sirup 1 (0 = fejl, 1 = ok) 2) Sirup 2 (0 = fejl, 1 = ok) 3) Sirup 3 (0 = fejl, 1 = ok) 4) Vand (0 = fejl, 1 = ok) 5) CO2 (0 = fejl, 1 = ok) 6) Temperatur (som positivt heltal) |
| 70 | Fejl | 1 byte: Fejlkode |

## Timelines

### Situation 1

Opfyldning af sodavand samt visning af status:

Figur 12: Timeline 1

### Situation 2

Opfyldning af sodavand. Under opfyldningen kommer en anden klient, som bliver afvist med en fejlkode:

Figur 13: Timeline 2

### Fejlkoder

| Fejlkode (byte-værdi) | Betydning |
| --- | --- |
| 0 | Ukendt key |
| 1 | Opfylding kan ikke fuldføres. Tjek status. |
| 2 | Opfyldning allerede i gang. Vent og prøv igen. (Midlertidig fejl) |
| 3 | Kommunikationsfejl på aJile |
| … | … |

# PLC-styring

## Signaler

| Signal | Fra | Til | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | aJile | PLC | Flyt bæger til automat |
| 2 | PLC | aJile | Bæger i automat |
| 3 | aJile | PLC | Flyt bæger tilbage |
| 4 | PLC | aJile | Bæger tilbage |

## Timeline

Figur 14: Timeline for PLC-styring

# Forbindelser

## Mobiltelefon

Mobiltelefonen forbinder til serverens webserver via GPRS (over internettet).

## Server

Serveren skal have en offentlig, fast IP-adresse. Alternativt en fast IP-adresse, hvor port 2000 og port 2001 er forwarded. I IT-Lab er port 2000 og port 2001 forwarded til IP-adressen 10.0.0.101.

På serveren kan der (ud over Tomcat-webserveren, som står for kommunikation mellem mobiltelefon og aJile) installeres en almindelig webserver med en WAP-side, hvorfra mobiltelefonens MIDP-program kan downloades.

## aJile

Her sættes IP-adressen 10.0.0.2 og der lyttes på indgående port 4003.

# Installation

## Mobiltelefon

### Mobilindstillinger

Indstillinger for WAP via GPRS sættes op i henhold til vejledning fra Telia:

http://www.teliamobile.dk/teliamobile-dk-html-da/control/pPage?url=/pages/documents/private/WAP/WAPSetups/Nokia/WAPNokia6310I.jsp

Fra hjemmesiden:

- Tryk på MENU og vælg Tjenester [13]

- Vælg Indstillinger [4]

- Vælg Aktive tjenesteind.

- Vælg ønskede forbindelsessæt Sæt 1 - Sæt 5

- Vælg Rediger aktive tjenesteindstillinger

- Vælg Indstillingsnavn og indtast Telia GPRS

- Vælg Startside og indtast wap.telia.dk

- Vælg Sessionstilstand og vælg Midlertidig [SKAL VÆRE “Kontinuerlig”]

- Vælg Forbindelsessikkerhed og vælg Fra

- Vælg Databærer og vælg GPRS

- Vælg GPRS-forbindelse og vælg Efter behov

- Vælg GPRS-adgangspunkt og indtast www.internet.mtelia.dk

- Vælg IP-adresse og indtast 062.044.158.029 (. fås ved at taste *)

- Vælg Godkendelsestype og vælg Normal

- Vælg Logintype og vælg Automatisk

- Vælg Brugernavn og indtast telia

- Vælg Adgangskode og indtast 1010 (fås ved at holde knappen inde)

Desuden sættes:

- Menu

  - GPRS-modem

    - Rediger aktivt adgangspunkt

      - GPRS-adgangspunkt: www.internet.mtelia.dk

### MIDP-program

Ud over den byggede .jar-fil (indeholdende MIDP-programmets klasser) skal der laves en .jad-fil med følgende indhold:

MIDlet-1: MobileSoda, , MobileSoda

MIDlet-Jar-Size: 22786

MIDlet-Jar-URL: MobileSoda.jar

MIDlet-Name: MobileSoda

MIDlet-Vendor: Vitus Bering

MIDlet-Version: 1.0

MicroEdition-Profile: MIDP-1.0

MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0

BEMÆRK: MIDLET-Jar-Size skal passe med .jar-filens korrekte størrelse!

### Overførsel via WAP

MIDP-programmet kan downloades på telefonen ved at oprette en WAP-side, hvorpå der er et link til MIDP-programmets .jar-fil. Dette gøres f.eks. ved at lægge følgende WML-side på en webserver (med filnavnet index.wml):

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="MobileSoda" title="MobileSoda">

<p>

WAP site for the MobileSoda project at Vitus Bering<br/><br/>

<a href="progs/MobileSoda.jar">MobileSoda JAR file</a><br/>

<a href="progs/MobileSoda.jad">MobileSoda JAD file</a>

</p>

</card>

</wml>

Der skal på webserveren sættes følgende MIME-typer:

<mime-mapping extension='.wml' mime-type='text/vnd.wap.wml'/>

<mime-mapping extension='.jad' mime-type='text/vnd.sun.j2me.app-descriptor'/>

<mime-mapping extension='.jar' mime-type='application/java-archive'/>

Eksempel på WAP-adresse:

http://itlab.vitusbering.dk:2000/wap/index.wml

### Overførsel via trådløs

MobileSoda-programmet kan overføres via infrarød (f.eks. på en bærbar computer) til telefonen vha. programmet Nokia PC Suite, som kan downloades fra:

http://www.nokia.com/cda1/0,1080,1219,00.html

Under installationen kan vælges et antal utilities, der kan installeres. Det er kun nødvendigt med programmet ”Nokia Application Installer”. Følgende skærmbillede viser programmet:

Figur 15: Nokia PC Suite - Nokia Application Installer

Ved at klikke på mappe-ikonet til venstre findes MobileSoda.jad. Når filen vælges, overføres MIDP-programmet automatisk til telefonen. Hvis der sker fejl, får man besked om det.

BEMÆRK: Hvis programmet allerede er i telefonen (altså hvis man vil installere en ny version), SKAL det gamle først slettes!

## Server

### Netværk

For udefra at kunne komme i kontakt med serveren, skal der som minimum være forwarded to porte til en fast lokal IP (se 12.4).

Opsætning af trådløst netværkskort:

IP: 10.0.0.1

Subnetmask: 255.0.0.0

### Tomcat

Tomcat opsættes til at køre på en specifik port, som man kan få adgang til udefra (se ovenstående punkt). Der vælges her port 2001.

Roden af Tomcat-webserveren sættes til samme bibliotek som filen handle_message.jsp ligger i (eller .jsp-filen kopieres til Tomcat-roden).

Filen handle_message.jsp står for kommunikation mellem telefon og aJile.

### Installeret software

På serveren bør følgende software installeres:

- aJile-software (version 3.15)

- JCreator 2.50 LE

- JDK 1.3.1(_09) SE

- Jacarta Tomcat 4.1.27

- Nokia PC Suite 4.88

- Sony Ericsson J2ME SDK (eller anden, men denne her virker i hvert fald!)

## aJile/SaJe

### Bygning af JemBuilder-projekt

I JemBuilder installeres driveren ”Ethernet” og eksempelvis følgende indstillinger vælges:

Figur 16: Netværksopsætning på SaJe

Den IP-adresse, der her vælges, er den, som serverens JSP-side skal oprette en socket-forbindelse til.

For at bygge projektet åbnes det eksisterende projekt og der vælges ’Build’.

### Overførsel til SaJe

Programmet Charade åbnes. Under ’File’ vælges ’Execute’, hvorefter JemBuilderens .sod-fil findes og overføres.

### Igangsætning af aJile

I Charade vælges ’Run’ for at starte eksekveringen.

Under kørslen vises statusbeskeder i Charade.

## Hardware (print og sodavandsautomat)

Se 10.5.

# Konklusion

Efter færdigudvikling af projektet har det været brugt på både JAOO-messen i Århus samt TechMessen i Herning. Begge steder med stor succes.

Softwaren samt styringsprintet har fungeret efter hensigten. Eneste problem har været selve automaten, som af og til har strejket.

Alt i alt har det været et succesfuldt projekt, hvis primære mål (blikfang på de to messer) er indfriet. Desuden har det givet et godt indblik i og viden om trådløse teknologier (GPRS og WLAN) samt programmering med MIDlets, JSP og til aJile-platformen.

# Henvisninger

Ref. 1 http://java.sun.com/j2me/

Ref. 2 http://developers.sun.com/techtopics/mobility/midp/ttips/httpcon/

Ref. 3 http://javabog.dk/vpj/

Ref. 4 http://jakarta.apache.org/tomcat/

# Billeder af opstilling

Figur 17: Strømforsyning

Figur 18: GPIO-pins

Figur 19: VCC (rød til venstre) og GND (hvid & sort til højre)

Figur 20: Trådløs 'Access Point', styringsprint og aJile